Приложение

к постановлению главы муниципального образования

Павловское сельское поселение

от 12.08.2013 № 324

Долгосрочная муниципальная целевая программа

«Обеспечение населения муниципального образования Павловское сельское поселение

питьевой водой на 2013-2016 годы»

1. Паспорт Программы

| Наименование программы | «Обеспечение населения муниципального образования Павловское сельское поселение питьевой водой на 2013-2016 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Постановление Правительства Российской Федерации от 06.03.1998 г. № 292 «О концепции Федеральной целевой программы «Обеспечение населения России питьевой водой» и осуществлении первоочередных мероприятий по улучшению водоснабжения населения муниципального образования |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования Павловское сельское поселение Суздальского района Владимирской области |
| Разработчик программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Павловское» |
| Цели программы | Улучшение обеспечения населения сельского поселения питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве. Создание условий для приведения системы водоснабжения в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан. |
| Основные задачи программы | - создание необходимой технологической надежности систем хозяйственно-питьевого водоснабжения; - постоянное поддержание качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм; - удовлетворение потребностей населения в питьевой воде; - снижение и предотвращение загрязнения водных объектов (источников питьевого водоснабжения) за счет повышения эффективности работы, внедряемых очистных сооружений и проведения водоохранных мероприятий; - развитие систем забора, транспортировки воды и водоотведения, а также развития нормативно-правовой базы и хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды; - строительство, реконструкция, модернизация и ремонт объектов водоснабжения и водоочистки; - привлечение средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) для финансирования проектов строительства, реконструкции, модернизации объектов водоснабжения и водоочистки. |
| Исполнители программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Павловское», организации, осуществляющие на территории услуги по водоснабжению |
| Сроки реализации программы | 2013-2016 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования программы за счет всех источников в 2013-2016 годах составляет 24634,95 тыс. руб. в том числе: средства бюджета поселения – 24634,95 тыс. рублей. Объем финансирования по годам: 2013 год – 9710,0 тыс. рублей; 2014 год – 5460,0 тыс. рублей; 2015 год – 5460,0 тыс. рублей; 2016 год – 4004,95 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2014-2016 годов, подлежат уточнению при формировании проектов Решений о бюджете поселения на 2014-2016 годы. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | -обеспечение потребностей населения в качественной питьевой воде, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и нормативами водопотребления; - снижение социальной напряженности в сельских населенных пунктах муниципального образования за счет улучшения питьевого водоснабжения населения, предотвращение нанесения вреда здоровья людей; - улучшение экологической ситуации вблизи источников питьевого водоснабжения; - оздоровление источников питьевого водоснабжения, предотвращение загрязнения и улучшения качества подаваемой населению воды; - устранение прямых и косвенных потерь в системах водоснабжения; - внедрение новых мощностей и технологий систем водоочистки; - создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств для финансирования проектов строительства, реконструкции, модернизации объектов водоснабжения. |
| Контроль за исполнением программы | Администрация муниципального образования Павловское сельское поселение |

2. Характеристика проблем и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Обеспечение населения муниципального образования Павловское сельское поселение питьевой водой является одной из приоритетных задач, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения. Проблемы, выразившиеся в отсутствие гарантированного обеспечения населения качественной питьевой водой ряда населенных пунктов, неблагоприятно воздействуют не только на благополучие проживания людей, но и на перспективное развитие муниципального образования в целом.

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Обеспечение населения муниципального образования Павловское сельское на 2013-2016 годы» (далее – Программа) включает в себя комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и повышение надежности источников систем питьевого водоснабжения.

Программа основывается на анализе состояния и основных тенденций развития систем водоснабжения, учете основных проблем, требованиях обеспечения населения питьевой водой в соответствии с нормами, предъявляемыми к показателям качества питьевой воды.

На сегодня задача по обеспечению потребностей населения в питьевой воде является многогранной и сложной, поэтому требует комплексного поэтапного решения с помощью программно-целевого метода. Необходимость ее решения обусловлена ухудшением состояния источников и изношенностью систем водоснабжения, техническими трудностями получения питьевой воды, соответствующей санитарно-гигиеническими нормативами.

Возникающие проблемы в обеспечении населения питьевой водой нормативного качества – предмет особого внимания общественности, администрации, разного рода надзорных и природоохранных органов. Поэтому, реализация данной Программы дает возможность своевременно решать первоочередные задачи по удовлетворению потребностей населения сельского поселения в питьевой воде и принимать соответствующие меры, направленные, прежде всего, на обеспечение комфортных и безопасных условий проживания людей.

Успешная реализация Программы по улучшению обеспечения населения Павловского сельского поселения питьевой водой возможна при тесном взаимодействии органов местного самоуправления и организаций, оказывающих услуги по водоснабжению, а также концентрации производственного потенциала, финансовых и материально-технических ресурсов.

Важность основных направлений реализации данной Программы обусловлена необходимостью создания благоприятных условий для максимального использования предприятиями коммунального комплекса всех доступных ресурсов, включая собственные, для надежного и устойчивого по обеспечению потребителей качественной питьевой водой. Для решения этого круга вопросов данная Программа в своей основе предусматривает выполнение мероприятий по ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрению ресурсосберегающих технологий, а также строительству новых объектов водоснабжения, в результате чего повысятся качество предоставляемых услуг населению, эффективность и надежность работы системы водоснабжения.

Услуги водоснабжения по 12 населенным пунктам муниципального образования Павловское сельское поселение осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Шторм» (далее – ООО «Шторм»). Общая протяженность водопроводных сетей по населенным пунктам составляет 90 км. Кроме того ООО «Шторм» производит водоснабжение сельскохозяйственных предприятий, объектов социально-культурного назначения. Источниками водоснабжения на территории муниципального образования Павловское сельское поселение являются подземные воды (артезианские скважины). Сложность водоснабжения заключается в ветхом состоянии водопроводных сетей и маловодности скважин.

Основная масса артезианских скважин маловодна, так как имеет небольшой дебет, вследствие этого предприятие несет большие затраты на приобретение погружных насосов, которые вследствие маловодности скважин преждевременно выходят из строя. Предприятие так же несет большие эксплуатационные затраты, в частности по удельным расходам электроэнергии на 1 м3 поднятой на поверхность воды. Существуют скважины (с. Борисовское) пробуренные в известняковых породах, дебет этих скважин достаточный, но для потребностей всех жителей не хватает. Воды из данной скважины без дополнительной обработки нельзя подавать населению, так как железо этой воды превышает 30 мг/л.

Одним их крупных потребителей воды является с. Порецкое, где протяженность водопровода составляет 8,9 км. В селе действуют 4 скважины. Установка частотных преобразователей не оправдывает себя вследствие малого дебета скважин. Село нуждается в строительстве дополнительной артезианской скважины и насосной станции второго подъема.

В селе Борисовское общая протяженность водопроводных сетей 6,2 км. В селе действуют 2 скважины. Водопровод находится в ветхом состоянии около 50 %, и требует больших капитальных затрат на реконструкцию.

В селе Переборово протяженность водопровода 1,4 км (ул. Уренгойская). В селе действует 1 скважина. По результатам исследований физико-химических показателей превышение ПДК по содержанию железа, марганца. Требуются очистные сооружения.

Село Барское-Городище оснащено артезианской скважиной и водопроводными сетями – 3,9 км. В данном населенном пункте также требуется установка очистных сооружений. Проектно-сметная документация имеется.

Село Брутово - протяженность водопровода 8 км, действует 1 скважина. Проблема: износ сетей и очистка воды до нормативных показателей.

В селе Спасское-Городище действует 1 скважина, 1 башня Рожновского, которая требует капитального ремонта. Протяженность водопровода – 3,8 км, износ – 60%, анализ воды не соответствует требованиям СанПин.

Село Мордыш - 2 водонапорные башни, протяженность водопроводных сетей составляет 7,1 км. Износ сетей - 65 %. Также требуется установка очистных сооружений.

Село Павловское - протяженность водопровода – 18,10 км. В рамках Программы предусмотрено подключение новых абонентов. На реализацию реконструкции для подключения новых объектов необходимы денежные средства – средства инвестора за подключение к системе водоснабжения коттеджного поселка с. Павловское и средства, полученные за счет подключения прочих потребителей.

Установленная производственная мощность очистных сооружений 1 тыс.800 куб. м/сутки, установленная мощность водопровода 1 тыс.300 куб. м/сутки.

Общая протяженность водопроводной сети составляет 90 км. Инженерная система водоснабжения достаточно сложна и объемна, и требует постоянных затрат на ремонт и модернизацию. Общее количество сетей, нуждающихся в замене, составляет 63 км. Износ сетей составляет 70%.

Особенно изношены и требуют повышенного внимания сети в селах Борисовское, Брутово, Мордыш, Порецкое, Семеновское-Красное, Спасское-Городище, поселок Садовый, д. Бродницы. Среднегодовое количество аварий на сетях водопровода составляет 72 (количество аварий/год).

Согласно концепции Генерального плана с учетом перспективной застройки и дачного строительства в муниципальном образовании Павловское сельское поселение дефицит воды к 2015 году составит 200 куб. м/сутки, покрытие которого предусматривается за счет увеличения пропускной способности путем строительства артезианских скважин, расширением, реконструкцией и модернизацией существующих водозаборов.

Таким образом, в части водоснабжения основной задачей является:

- удовлетворение растущих потребностей населения поселения водой соответствующего качества;

Водоснабжение сельских населенных пунктов муниципального образования Павловское сельское поселение осуществляется подземными водами.

Водопотребление осуществляется из артезианских скважин. Всего на территории муниципального образования Павловское сельское поселение зарегистрировано 27 скважин, мощность которых ориентировочно 5180,0 м3/сутки.

В состав водозаборных сооружений входят насосные станции над артезианскими скважинами, водонапорные башни и разводящие водопроводные сети.

В неканализованных домах жители пользуются водоразборными колонками. Внутренним водопроводом обеспечиваются многоквартирные дома, общественные здания, предприятия коммунального хозяйства и животноводческие предприятия.

Санитарно-техническое состояние сельских водозаборов неудовлетворительное, т.к. не соблюдаются зоны санитарной охраны и другие требования по охране водозаборов от загрязнения.

Водоснабжение малых неперспективных населенных пунктов осуществляется из шахтных колодцев.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды.

Общая потребность в воде определена согласно усредненным нормам хозяйственно-питьевого водопотребления, которые составлены в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в зависимости от численности населенного пункта и степени благоустройства застройки.

Удельное водопотребление для жителей благоустроенной застройки принято 180 л/сут., для жителей неблагоустроенной застройки - 50 л/сут.

В соответствии с принятыми нормами расходы воды по всем потребителям приведены в таблице 1.

Таблица 1

Таблица расходов воды по Павловскому сельскому поселению

| Наименование | Водопотребление, м3/сут |
| --- | --- |
|  | 2013 год | 2017 год | 2022 год | 2027 год |
|  | всего | в т.ч. питьевой | всего | в т.ч. питьевой | всего | в т.ч. питьевой | всего | в т.ч. питьевой |
| Всего по сельскому поселению | 949 | 949 | 1707 | 1707 | 1857 | 1857 | 2150 | 2150 |

Источники водоснабжения.

Основными источниками хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения на перспективу являются подземные артезианские воды.

На территории муниципального образования Павловское сельское поселения находится 27 артскважин, эксплуатационные запасы которых ориентировочно составляют 5180.0 м3/сут., из них используется 949.0 м3/сут.

Потребность муниципального образования в питьевой воде составляет на расчетный срок 2144.0 м3/сут

В перспективных населенных пунктах, где отсутствуют централизованные системы водоснабжения необходимо разработать водозаборные сооружения с учетом обеспечения потребности населенного пункта в воде.

Качество подземных вод не во всех скважинах удовлетворяет требованиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая». Требуется обследование существующих водозаборов и, при необходимости, проведения дочистки воды до качества питьевой.

Выбор схемы водоснабжения производится с учетом технико-экономических обоснований, в зависимости от условий местности, производительности водозабора и количества жителей.

Система водопровода принимается низкого давления, с учетом удовлетворения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.

В перспективных населенных пунктах муниципального образования Павловское сельское поселение водоснабжение предусматривается от самостоятельных систем водоснабжения, которые проектируются по следующим схемам:

1. Водозабор из артскважин с расходом до 300 м3/сут.:

а) артскважины, оборудованные погружными насосами;

б) разводящая сеть с водоразборными колонками и пожарными гидрантами.

Все перспективные населенные пункты муниципального образрования Павловское сельское поселение предусматривается обеспечить артезианской водой от локальных систем путем развития существующих водозаборов, а в населенных пунктах, не имеющих артезианских скважин - организация новых подземных источников водоснабжения.

В сохраняемых сельских населенных пунктах предусматривается организация временных систем водоснабжения: использование существующих шахтных колодцев, оборудованных насосами, разводящими сетями с водоразборными сетями с водоразборными колонками.

Вопросы организации хозяйственно-питьевого водоснабжения для учреждений отдыха решается комплексно для групп водопотребителей исходя из взаимного размещения с населенным пунктом и степени их благоустройства.

Для подземных источников водоснабжения в соответствии со СНиП 2.04.02-84 предусматривается организация зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) в составе трех поясов.

Радиус зоны санитарной охраны первого пояса для скважин принят 30 м., как для надежно защищенного горизонта. В ЗСО первого пояса запрещается:

- все виды строительства, размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

- прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения,

- применение для растений ядохимикатов.

Территория первого пояса по периметру ограждается и озеленяется.

Положение границ второго и третьего поясов определяется расчетом в соответствии с «Положением о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

На территории второго и третьего поясов запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Кроме того, в зоне второго пояса запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих, птицеводческих предприятий и других сельскохозяйственных объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

Таблица 1.2.

Расчет водопотребления муниципального образования Павловское сельское поселение.

| № п/п | Наименование потребителя | 2013 год | 2017 год | 2022 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Водопотребление м3/сут | Водопотребление м3/сут | Водопотребление м3/сут | Водопотребление м3/сут |
|  |  | Хозяйственно – питьевые нужды | Нужды животноводства | Производственные нужды | Общий расход воды | Хозяйственно – питьевые нужды | Нужды животноводства | Производственные нужды | Общий расход воды | Хозяйственно – питьевые нужды | Нужды животноводства | Производственные нужды | Общий расход воды | Хозяйственно – питьевые нужды | Нужды животноводства | Производственные нужды | Общий расход воды |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | с. Павловское | 217,0 |  |  | 217 | 318,0 |  |  | 318 | 318,0 |  | 42,0 | 360,0 | 318,0 |  | 42,0 | 348,0 |
| 2. | с. Спасское – Городище | 30,7 | - | - | 30,7 | 131,7 | - | - | 131,7 | 131,7 | - | - | 131,7 | 131,7 | - | - | 131,7 |
| 3. | с. Барское – Городище | 12,0 | - | - | 12,0 | 12,0 | - | - | 12,0 | 12,0 | - | - | 12,0 | 12,0 | - | - | 12,0 |
| 4. | с. Якиманское | - | - | - | - | 32,0 | - | - | 32,0 | 32,0 | - | - | 32,0 | 32,0 | - | - | 32,0 |
| 5. | с. Борисовское | 38,3 | - | - | 38,3 | 77,2 | - | - | 77,2 | 77,2 | - | - | 77,2 | 77,2 | - | - | 77,2 |
| 6. | с. Улово | 0,6 | - | - | 0,6 | 48,6 | - | 30,0 | 78,6 | 48,6 | - | 30,0 | 78,6 | 48,6 | - | 30,0 | 78,6 |
| 7. | с. Семеновское – красное | 15,9 | - | - | 15,9 | 80,7 | - | - | 80,7 | 80,7 | - | - | 80,7 | 80,7 | - | 12,0 | 92,7 |
| 8. | с. Теренеево | 1,7 | - | - | 1,7 | 25,1 | - | - | 25,1 | 25,1 | - | - | 25,1 | 25,1 | - | - | 25,1 |
| 9. | с. Выпово | 3,4 | - | - | 3,4 | 80,8 | - | - | 80,8 | 3,4 | - | - | 3,4 | 80,8 | - | - | 80,8 |
| 10. | с. Овчухи | 8,1 | - | - | 8,1 | 31,7 | - | - | 31,7 | 31,7 | - | - | 31,7 | 31,7 | - | - | 31,7 |
| 11. | с. Брутово | 25,5 | - | - | 25,5 | 188,2 | - | - | 188,2 | 188,2 | - | - | 188,2 | 188,2 | - | - | 188,2 |
| 12. | с. Переборово | 2,8 | - | - | 2,8 | 29,4 | - | - | 29,4 | 29,4 | - | - | 29,4 | 29,4 | - | - | 29,4 |
| 13. | с. Порецкое | 138,8 | - | - | 138,8 | 138,8 | - | - | 138,8 | 186,2 | - | - | 186,2 | 186,2 | - | - | 186,2 |
| 14. | с. Васильково | 2,0 | - | - | 2,0 | 2,0 | - | - | 2,0 | 42,5 | - | - | 42,5 | 42,5 | - | - | 42,5 |
| 15. | с. Мордыш | 63,5 | - | - | 63,5 | 63,5 | - | - | 63,5 | 63,5 | - | - | 63,5 | 131,2 | - | - | 131,2 |
| 16. | с. Воскресенская Слободка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,9 | - | - | 18,9 |
| 17. | с. Суходол | 8,3 | - | - | 8,3 | 8,3 | - | - | 8,3 | 8,3 | - | - | 8,3 | 71,6 | - | - | 71,6 |
| 18. | пос. Садовый | 371,0 | - | - | 371,0 | 371,0 | - | - | 371,0 | 371,0 | - | - | 371,0 | 398,0 | - | - | 398,0 |
| 19. | д. Бродницы | 5,9 | - | - | 5,9 | 5,9 | - | - | 5,9 | 5,9 | - | - | 5,9 | 5,9 | - | - | 5,9 |
| 20. | с. Сеславское | 1,9 | - | - | 1,9 | 1,9 | - | - | 1,9 | 1,9 | - | - | 1,9 | 9,4 | - | - | 9,4 |
| 21. | с. Заполицы | 1,4 | - | - | 1,4 | 1,4 | - | - | 1,4 | 1,4 | - | - | 1,4 | 3,2 | - | - | 3,2 |
| 22. | д. Кисарово | - | - | - | - | 1,4 | - | - | 1,4 | 13,7 | 113 | - | 126,7 | 13,7 | 113 | - | 126,7 |
|  | ИТОГО | 948,8 | - | - | 948,8 | 1635,3 | - | 72,0 | 1707,3 | 1672,4 | 113 | 72,0 | 1857,4 | 1936,0 | 130 | 84,0 | 2150 |

Таблица 1.3.

Сводная таблица водопотребления и баланса мощности муниципального образования.

| Наименование потребителей | Водопотребление, т.м3/сут. |
| --- | --- |
|  | Мощн. существ. сооружений | Расход воды | Дефицит мощности |
|  |  | 2013 год | 2017 год | 2022 год | 2027 год | 2013 год | 2017 год | 2022 год | 2027 год |
| Сельские населенные пункты (забор воды из артезианских скважин) | 5,18 | 0,936 | 1,697 | 1,856 | 2,144 | - | - | - | - |
| Сельские населенные пункты (забор воды из шахтных колодцев) |  | 0,013 | 0,01 | 0,01 | 0,006 | - | - | - | - |
| Итого по сельскому поселению | 5,18 | 0,949 | 1,707 | 1,857 | 2,15 | - | - | - | - |

Основными источниками питьевого водоснабжения на территории населенных пунктов являются подземные воды (33 источника – артезианские скважины), эксплуатационные ресурсы которых составляют 9,6 тысяч м3 / в сутки. В пределах сельского поселения на хозяйственно-питьевые нужды населением в 2010 году из подземных централизованных источников водоснабжения использовано более 455,8 тысяч м3 .

Не во всех населенных пунктах сельского поселения есть центральный водопровод и забор воды население производится из водоразборных колонок, моральный и физический износ которых на дату составления Программы, составил более 60 % и они требуют замены.

Во многих населенных пунктах проблемы с питьевым обеспечением решаются при помощи  шахтных колодцев, часть из которых в ветхом состоянии.

Существующие колодцы не везде удовлетворяют полную потребность в воде, особенно в летний период. Ряд существующих колодцев требует капитального ремонта, а также необходимо новое строительство 2-х колодцев (с. Мордыш, с. Переборово).

Нынешнее состояние объектов системы водоснабжения сельского поселения обусловлено многими причинами, основные из которых: неудовлетворительное финансовое состояния организации коммунального комплекса; высокие затраты на содержание сетей; рост цен на энергоносители; неэффективное и безответственное отношение к основным фондам предприятий коммунального комплекса. Содержание этого комплекса в его существующем нынешнем виде без поддержки государства непосильно для населения и других потребителей.

Основной задачей в области развития систем водоснабжения в муниципальном образовании Павловское сельское поселение является осуществление первоочередных мероприятий:

- модернизация, реконструкция и замена существующих систем водоснабжения;

- восстановление систем водоснабжения, находящихся в нерабочем состоянии;

- капитальное строительство систем водоснабжения.

3. Цели и задачи Программы

Программа разработана по результатам обследования проблемных систем водоснабжения.

Основной целью Программы является улучшение обеспечения населения сельского поселения питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве и доведение ее качества до соответствия требованиям СанПин по ряду требований к физико-химическим, бактериологическим показателям.

Решение вопроса обеспечения населения сельского поселения питьевой водой в достаточном количестве должно решаться как одна из приоритетных задач, таких как:

- гарантированное обеспечение населения питьевой водой, отвечающей действующим гигиеническим нормативам и в необходимом количестве;

- обеспечение нормативной непрерывности предоставления услуг хозяйственно-питьевого водоснабжения и повышение устойчивости систем водоснабжения;

- повышения качества предоставления услуг населению по водоснабжению с оптимизацией затрат на их оплату;

- обеспечение перспективы развития коммунальных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения;

- улучшение на этой основе здоровья населения и оздоровление социально-экологической обстановки в сельском поселении.

Главной задачей Программы является реализация комплекса мер, которые направлены на создание условий для приведения коммунальной системы и объектов водоснабжения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортное проживание.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- создание необходимой технологической надежности систем хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- постоянное поддерживание качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм;

- удовлетворение потребностей населения сельского поселения в питьевой воде;

- снижение предотвращение загрязнение водных объектов (источников питьевого водоснабжения) за счет повышения эффективности работы внедряемых очистных сооружений и проведения природоохранных мероприятий;

- развитие систем забора, транспортировки воды и водоотведения, а также развития нормативно-правовой базы и хозяйственного механизма водопользования, стимулирующую экономию питьевой воды;

- строительство, реконструкция, модернизация и ремонт объектов водоснабжения и водоочистки;

- привлечение средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) для финансирования проектов строительства, реконструкции, модернизации объектов  и систем водоснабжения, в том числе для развития механизмов кредитования указанных проектов.

4. Основные направления реализации Программы

Исходя из анализа существующего положения дел в системе питьевого водоснабжения муниципального образования Павловское сельское поселение и поставленных задач, Программа предусматривает разработку и реализацию инвестиционных проектов по следующим направлениям:

- оценка обеспеченности населения необходимыми ресурсами воды питьевого качества;

- выбор объектов строительства, реконструкции и модернизации;

- определение источников водозабора, требующих организации и обустройства зон санитарной охраны;

- разработка проектно-сметной документации;

- строительство и реконструкция скважин и других водозаборов;

- строительство, реконструкция и модернизация водоочистных станций;

- строительство, реконструкция и модернизация систем водоснабжения;

- проведение водоохранных мероприятий;

- внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий при заборе и транспортировке воды;

- обеспечение надежности и устойчивого питьевого водоснабжения потребителей;

- региональная поддержка инвестиций в строительство, модернизацию объектов водоснабжения, развитие частно - государственного партнерства;

- создание условий для привлечения средств внебюджетных источников.

Основные мероприятия, включенные в Программу, приведены в приложении к Программе и нацелены на реализацию задач по каждому из направлений. Основой настоящей Программы является система взаимосвязанных организационно-технических мероприятий, обеспечивающих необходимое количество и качество водных ресурсов в водоисточнике, подготовку воды при несоответствии ее качества нормативам, подачу населению качественной питьевой воды в необходимом количестве. Основные мероприятия  Программы включают в себя:

- обследование и анализ работы существующих коммунальных систем хозяйственно- питьевого водоснабжения с принятием мер по их восстановлению и реконструкции в населенных пунктах сельского поселения;

- охрану и восстановление водных объектов – источников питьевого водоснабжения;

- разработку технологий по рациональному использованию и экономии питьевой воды;

- исследовательские и поисково-оценочные работы для расширения использования подземных вод в хозяйственно-питьевом водоснабжении;

- повсеместное развитие систем подачи и распределения питьевой воды.

5. Механизмы реализации и управления Программой.

Реализация Программы будет осуществляться путем финансовой поддержки разного рода мероприятий, связанных с улучшением качества питьевой воды и требующих принятия срочных мер.

Программа из-за сложности решения своих задач и значительных затрат предусматривает несколько этапов проведения мероприятий:

1. Обследование и анализ работы существующих коммунальных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

2. Разработку проектно-сметной документации по строительству, модернизации, техническому перевооружению и реконструкции систем водоснабжения, разработку проектных документов и проведение мероприятий по охране источников питьевого водоснабжения.

3. Строительство, реконструкцию и модернизацию водозаборов (централизованных систем водоснабжения) и водопроводных сетей в населенных пунктах сельского поселения. Строительство и ремонт локальных источников водоснабжения (шахтных колодцев) и др.

4. Санитарную охрану источников централизованного питьевого водоснабжения (обеспечение и обустройство зон охраны водозаборов);

5. Строительство и реконструкцию водоочистных станций, станций обезжелезивания.

В ходе реализации Программы приоритет будет отдаваться объектам с более высоким уровнем износа и проектам, направленным на новое строительство, реконструкцию, которые значительно улучшат систему питьевого водоснабжения, а также проектам, направленным на снижение аварийности, потерь ресурсов в процессе производства и транспортировки, снижение уровня эксплуатационных расходов и решение экологических задач.

6. Ресурсное обеспечение Программы.

Общая потребность затрат на осуществление программных мероприятий на весь период реализации Программы составляет – тысяч рублей;

Финансирование программы предполагается осуществить за счет следующих источников:

- средства районного бюджета – тысяч рублей;

- средства бюджета сельского поселения – тысяч рублей;

- внебюджетные источники – тысяч рублей.

Объемы финансирования объектов водно-питьевого хозяйства

коммунальной инфраструктуры Павловского сельского поселения

| Мероприятия | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Водоснабжение п. Садовый |
| Вариант 1 | 19460,00 | 7298,00 | 4054,00 | 4054,00 | 4054,00 |
| Строительство водопровода г. Владимир - п. Садовый | 19460,00 | 7298,00 | 4054,00 | 4054,00 | 4054,00 |
| Вариант 2 | 5300,00 | 1500,00 | 1300,00 | 1300,00 | 1200,00 |
| Модернизация и реконструкция существующих объектов водоснабжения п. Садовый | 5300,00 | 1500,00 | 1300,00 | 1300,00 | 1200,00 |
| Водоснабжение с. Порецкое |
| Строительство артезианской скважины с. Порецкое | 9194,95 | 1950 | 2350 | 2700 | 2194,95 |
| Водоснабжение с. Павловское |
| Реконструкция станции обезжелезивания в с. Павловское | 2100 | 2100 | - | - | - |
| Реконструкция водозаборных сооружений в с. Павловское | 600 | 600 | - | - | - |
| Закольцовка систем водоснабжения в начале ул. Центральная в с. Павловское | 500 | 500 | - | - | - |
| Замена трубопровода от КНС до очистных сооружений в с. Павловское | 1200 | 1200 | - | - | - |
| Замена труб по переулку Тихий на больший диаметр в с. Павловское | 400 | 400 | - | - | - |
| Замена водопровода от станции обезжелезивания до ул. Центральная в с. Павловское | 400 | 400 | - | - | - |
| Водоснабжение остальных сел |
| Капитальный ремонт сетей водоснабжения по селам | 1600 | - | 750 | 850 | - |
| Строительство павильонов «Чистая вода» | 2700 | 900 | 900 | 450 | 450 |

7. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Реконструкция и строительство новых водозаборов позволит обеспечить население дополнительными объемами питьевой воды и улучшенного качества в тех населенных пунктах, где был ее недостаток. Обеспечение населения качественной питьевой водой в полном объеме повысить уровень комфортности проживания населения.

Экономическая эффективность обусловлена возможным преобразованием производ-ственной сферы в области жилищно-коммунального хозяйства, повышением надежности функционирования систем, внедрением полного учета и контроля водопотребления, что приведет к снижению объемов потребления воды, повышению эффективности использования оборудования и, в итоге к снижению себестоимости предоставления услуг водоснабжения.

В расчетный период, с учетом социально-экономического развития поселения, население муниципального образования будет неуклонно расти. Данный факт делает реализацию мероприятий Программы необходимостью. В таком случае внедрение индивидуальных систем учета водопотребления, запорно-регулирующей и водоразборной арматуры, а также реализация энерго- и ресурсосберегающих мероприятий снизит удельное водопотребление.

Мероприятия Программы должны коренным образом улучшить организацию питьевого водоснабжения, которые в результате должны обеспечить:

- повышение надежности систем водоснабжения, снижения износа основных средств;

- повышение качества питьевой воды с наибольшим соответствием состава используемой воды требованиям гигиенических нормативов;

- сокращение прямых потерь и непроизводительных расходов воды;

- улучшение контроля и учета водопотребления;

- экономия питьевой воды (снижение водопотребления);

- восстановление и реконструкция в населенных пунктах систем водоснабжения, находящихся в нерабочем состоянии либо подающих воду не питьевого качества.

Осуществление мероприятий по строительству и реконструкции централизованных систем водоснабжения позволит существенно улучшить качество питьевой воды, повысить технологическую и санитарную надежность централизованных систем водоснабжения, сократить удельное водопотребление на 20-25 %, увеличить срок эксплуатации трубопроводов в 2,5 раза, улучшить экологическую и санитарно-эпидемиологическую обстановку на территории поселения.

Таким образом, Программа имеет большую социальную значимость. В результате выполнения программных мероприятий значительно улучшиться обеспечение жителей сельского поселения качественной питьевой водой, благотворно скажется на благосостоянии и здоровье граждан и на экологическом состоянии муниципального образования.

Приложение № 1

к Программе

Перечень основных мероприятий

по муниципальной целевой программе «Обеспечение населения муниципального образования Павловское сельское поселение питьевой водой на 2013-2016 годы»

1. Модернизация объектов водоснабжения п. Садовый.

Вариант 1. «Строительство водопровода г. Владимир - п. Садовый»

Анализ существующих проблем с обеспечением населения п. Садовый питьевой водой.

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Количество источников, шт. | Фактическое количество воды, производимой источниками в сутки, м. куб/сутки | Количество жителей, чел. | Необходимое количество воды в сутки для населения, м. куб./сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расчет необходимого количества питьевой воды населению п. Садовый | 3 | 258,24 | 2200 | 594 |

Из данной таблицы видно, что недостаток воды в п. Садовый довольно значителен и составляет 335,76 м куб./сутки. Большое количество жалоб поступает в администрацию муниципального образования Павловское сельское поселение. Жалобы поступают не только на недостаток воды, но и на ее качество.

Анализ качества воды в п. Садовый показал, что она соответствует СанПин по бактериологическим и химико-физическим показателям, но характеризуется большим уровнем минерализации и жесткостью.

Одним из решений данной проблемы может быть строительство водопровода из г. Владимира.

Предпосылками этого может служить географическое расположение п. Садовый относительно г. Владимира (8 км от областного центра) и экономическая заинтересованность «Владимирводоканала».

Таблица 2

Предполагаемый расчет затрат на строительство водопровода г. Владимир - п. Садовый

| № п/п | Наименование работ | Стоимость, тысяч рублей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость строительных работ | 16560,00 |
| 2. | Стоимость исполнения проектной документации | 1700,00 |
| 3. | Стоимость согласования проектной документации | 1200,00 |
|  | Итого плановая стоимость затрат | 19460,00 |

Данный вариант довольно сложен так, как требует огромного и дорогостоящего согласования с различными инстанциями, организациями и собственниками земельных участков по которым необходимо будет строить водопровод. Стоимость строительства водопровода г. Владимир – п. Садовый увеличится в разы. Кроме того нужно брать во внимание и то, что со строительством водопровода г. Владимир – п. Садовый придет новый поставщик воды со своими расценками («Владимирводоканал»), превышающий существующий тариф в несколько раз, что соответственно повлечет за собой увеличение стоимости коммунальных услуг и как следствие социальную напряженность.

Вариант 2. «Модернизация и реконструкция существующих объектов водоснабжения п. Садовый».

Одним из решений проблемы обеспечения жителей п. Садовый питьевой водой может быть модернизация и реконструкция существующих систем водоснабжения, такие как строительство накопительной емкости с системой водоочистки и реконструкция существующего водопровода.

Таблица 3

Предполагаемый расчет затрат на модернизацию и реконструкцию

существующей системы водообеспечения населения п. Садовый

| № п/п | Наименование работ | Стоимость работ, тысяч рублей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по обследованию существующих систем водообеспечения | 500,00 |
| 2. | Проект реконструкции и модернизации существующих систем водообеспечения | 300,00 |
| 3. | Стоимость работ по модернизации и реконструкции существующей системы водообеспечения - работы по реконструкции водопровода - строительство накопительной емкости 100 м3 - установка оборудования водоочистки | 4500,00 3200,00 600,00 700,00 |
|  | Всего | 5300,00 |

Данный вариант следует рассматривать как наиболее возможный. Несмотря на то, что подобное решение является менее трудоемким и менее затратным нужно отметить, что произвести их без привлечения инвесторов невозможно.

В п. Садовый располагаются бюджетные учреждения и несколько крупных частных предприятий, таких как ГТК «Заячья гора», СПК Племзавод «17 МЮД». В данном случае их можно рассматривать как крупных потребителей питьевой воды для собственных нужд и привлечь в качестве инвесторов частные предприятия и бюджетные организации (районный бюджет). Привлекая соинвесторов модернизации водопроводной системы п. Садовой нужно руководствоваться их видом деятельности, насколько им необходима вода для производства товаров, работ и услуг. Некоторые предприятия использую питьевую воду для основной своей деятельности при предоставлении работ и услуг, недостаток воды может негативно сказаться на их деятельности.

Согласие соинвестировать данные проекты модернизации системы водоснабжения             п. Садовый ускорит решение остростоящей проблемы с обеспечением питьевой водой потребителей п. Садовый, как организаций, так и населения.

2. Строительство скважины в с. Порецкое.

В настоящее время в с. Порецкое, Борисовское сложилась проблема не только качественного водоснабжения населения, но и самого водоснабжения. Существующая система водопроводного хозяйства в данных населенных пунктах не соответствует реалиям сегодняшней потребности населения водой.

Строительство скважины в с. Порецкое не потребует затрат на проведение проектных работ и экспертизы проекта так, как они уже выполнены.

Рабочим проектом «Строительства артезианской скважины в с. Порецкое Суздальского района Владимирской области» предусмотрено в текущих ценах 2008 года  в сумме 6322,24 тысяч рублей. Постольку поскольку срок реализации Программы период 2013-2017 годы, то необходимо применить коэффициент дефлятор за предшествующие периоды.

Таблица 4

Строительство скважины в с. Порецкое

| № п/п | Наименование работ | Стоимость работ, тысяч рублей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость артезианской скважины в с. Порецкое (с учетом коэффициента дефлятора за предшествующий период) | 9194,95 |

Строительство скважины в с. Порецкое тоже довольно затратное мероприятие и требует инвестиций со стороны.

В этом проекте можно рассматривать и возможность разработки Инвестиционной программы, где используется надбавка к тарифу на услуги по водоснабжению населения водой. В соответствии с действующим законодательством в регулировании тарифов Инвестиционные программы утверждаются соответствующими регулирующими органами. Установление надбавки к тарифу частично решило бы реализацию данного проекта.

3. Капитальный ремонт системы водоснабжения в с. Павловское.

Высокий износ систем водоснабжения, использование морально устаревшего оборудования влечет за собой потери энергоресурсов, а также при подключении новых абонентов понадобится большая выработка. Для решения этой проблемы Программой предусмотрены следующие работы, на сумму 6800 тыс. рублей:

| Наименование объектов и выполняемых работ | Стоимость работ, всего | В том числе, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Реконструкция станции обезжелезивания в с. Павловское | 2100 | 2100 | - | - | - |
| Реконструкция водозаборных сооружений в с. Павловское | 600 | 600 | - | - | - |
| Закольцовка систем водоснабжения в начале ул. Центральная в с. Павловское | 500 | 500 | - | - | - |
| Замена трубопровода от КНС до очистных сооружений в с. Павловское | 1200 | 1200 | - | - | - |
| Замена труб по переулку Тихий на больший диаметр в с. Павловское | 400 | 400 | - | - | - |
| Замена водопровода от станции обезжелезивания до ул. Центральная в с. Павловское | 400 | 400 | - | - | - |
| ИТОГО | 5200 | 5200 | - | - | - |

4. Ремонт сетей водоснабжения по селам.

Общая протяженность водопроводных сетей по населенным пунктам составляет 90 км. Инженерная система водоснабжения достаточно сложна и объемна, и требует постоянных затрат на ремонт и модернизацию.

| Наименование объектов и выполняемых работ | Стоимость работ всего | В том числе, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Капитальный ремонт сетей водоснабжения по селам | 1600 | - | 750 | 850 | - |
| ИТОГО | 1600 | - | 750 | 850 | - |

5. Строительство павильонов «Чистая вода».

| № п/п | Наименование мероприятий | Итого, тысяч рублей | Период реализации программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Строительство павильона «Чистая вода» в с. Мордыш | 450 | 450 | - | - | - |
| 2. | Строительство павильона «Чистая вода» в с. Брутово | 450 | - | 450 | - | - |
| 3. | Строительство павильона «Чистая вода» в с. Переборово | 450 | - | - | 450 |  |
| 4. | Строительство павильона «Чистая вода» в с. Барское - Городище | 450 | - | - | - | 450 |
| 5. | Строительство павильона «Чистая вода» в с. Борисовское | 450 | 450 | - | - | - |
| 6. | Строительство павильона «Чистая вода» в с. Спасское - Городище | 450 | - | 450 | - | - |
| 7. | Капитальный ремонт, восстановление дебета артезианских скважин по селам | 640 | 160 | 160 | 160 | 160 |
|  | Итого | 3340 | 1060 | 1060 | 610 | 610 |

Приложение № 2

к Программе

Состав и структура финансовых источников

В ходе составления Программы, а также сделав анализ мероприятий, предусматривающих реализацию в данной Программе, разумнее рассматривать наиболее реальные варианты финансирования.

Вариант 1. Реализация Программы за счет средств бюджета муниципального образования Павловское сельское поселение Суздальского района.

| № п/п | Наименование мероприятий | Итого, тысяч рублей* | Период реализации программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Модернизация и реконструкция существующей системы водоснабжения п. Садовый | 5300,00 | 1500,00 | 1300,00 | 1300,00 | 1200,00 |
| 2. | Строительство скважины с. Порецкое | 9194,95 | 1950 | 2350 | 2700 | 2194,95 |
| 3. | Строительство павильона «Чистая вода» в с. Мордыш | 450 | 450 |  |  |  |
| 4. | Строительство павильона «Чистая вода» в с. Брутово | 450 |  | 450 |  |  |
| 5. | Строительство павильона «Чистая вода» в с. Переборово | 450 |  |  | 450 |  |
| 6. | Строительство павильона «Чистая вода» в с. Барское - Городище | 450 |  |  |  | 450 |
| 7. | Строительство павильона «Чистая вода» в с. Борисовское | 450 | 450 |  |  |  |
| 8. | Строительство павильона «Чистая вода» в с. Спасское - Городище | 450 |  | 450 |  |  |
| 9. | Капитальный ремонт водозаборных сооружений и трубопровода в с. Павловское | 5200 | 5200 | - | - | - |
| 10. | Капитальный ремонт, восстановление дебета артезианских скважин по селам | 640 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 11. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения по селам | 1600 | - | 750 | 850 | - |
|  | Итого | 24634,95 | 9710 | 5460 | 5460 | 4004,95 |

Вариант выполнения Программы за счет средств бюджета муниципального образования Павловское сельское поселение на весь период реализации выполним с финансовой точки зрения, но довольно затратен для сельского поселения. Бюджет Павловского поселения довольно ограничен, но реализация мероприятий только за счет средств местного бюджета все-таки возможна.

Вариант 2. Реализация Программы за счет средств бюджета муниципального образования Павловское сельское поселение Суздальского района с привлечением средств внебюджетных источников.

| № п/п | Наименование мероприятий | Итого, тысяч рублей* | Период реализации программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Модернизация и реконструкция существующей системы водоснабжения п. Садовый - средства бюджета поселения - средства районного бюджета** - средства внебюджетных источников ** | 5300,00 2650,00 1325,00 1325,00 | 1500,00 750,00 375,00 375,00 | 1300,00 650,00 325,00 325,00 | 1300,00 650,00 325,00 325,00 | 1200,00 600,00 300,00 300,00 |
| 2. | Строительство скважины с. Порецкое - средства бюджета поселения - средства районного бюджета** - средства внебюджетных источников ** | 9194,95 4597,47 2298,7 2298,74 | 1950 975 487,5 487,5 | 2350 1175 587,5 587,5 | 2700 1350 675 675 | 2194,95 1097,47 548,74 548,74 |
| 3. | Капитальный ремонт системы водоснабжения в с. Павловское - средства бюджета поселения - средства районного бюджета** - средства внебюджетных источников ** | 5200,00 2600,00 1300,00 1300,00 | 5200,00 2600,00 1300,00 1300,00 | - | - | - |
| 4. | Ремонт сетей водоснабжения по селам. - средства бюджета поселения - средства районного бюджета** - средства внебюджетных источников ** | 1600 800 400 400 | - | 750 375 187,50 187,50 | 850 425 212,50 212,50 | - |
| 5. | Строительство павильонов «Чистая вода» - средства бюджета поселения - средства районного бюджета** - средства внебюджетных источников ** | 3340 1670 835 835 | 1060 530 265 265 | 1060 530 265 265 | 610 305 152,5 152,5 | 610 305 152,5 152,5 |
|  | Итого - средства бюджета поселения - средства районного бюджета** - средства внебюджетных источников** | 24634,95 12317,49 6158,73 6158,73 | 9710 4855 2427,50 2427,50 | 5460 2730 1365 1365 | 5460 2730 1365 1365 | 4004,95 2002,49 1001,23 1001,23 |

Данный вариант софинансирования реализации мероприятий Программы наиболее оптимистичен. Таким образом, необходимо провести работу по привлечению средств наиболее крупных потребителей питьевой воды для реализации мероприятий Программы.

<*> Объемы финансирования Программы за счет местного бюджета подлежат корректировке в зависимости от фактического исполнения показателей по доходам и расходам в текущем финансовом году.

<**> Средства районного бюджета и внебюджетных источников носят прогнозный характер и подлежат уточнению.