ВВЕДЕНИЕ.

В настоящее время разработка схем теплоснабжения населенных пунктов очень актуальная и важная задача, поскольку дальнейший рост экономики России невозможен без соответствующего роста энергетики, который может быть спрогнозирован на перспективу на основе разработки схем теплоснабжения.

Целью разработки схемы теплоснабжения МО Павловское сельское поселение является разработка технических решений, направленных на обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного теплоснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду.

Раздел 1. Общая характеристика МО Павловское сельское поселение

МО Павловское сельское поселение расположено в центре Европейской части России, в Волжско-Окском междуречье, приблизительно в 220 км северо-восточнее Москвы, на севере от г.Владимира.

Площадь МО - 25 143 га. Численность населения на 01.01.2009 г.- 7884 человек.

МО Павловское сельское поселение находится в центральной и южной частях Суздальского района, включает территории Павловского (частично), Порецкого, Садового бывших сельских округов, расположено на землях СПК «Племзавод» 17 МЮД», СПК «Порецкое», СПК «Борисовское», СПК «Мордыш», АО «Спасское», СПК «Суздальские зори», СПТУ № 23, занимает 17,1 % от площади района.

Современную систему расселения на территории поселения формируют исторически сложившиеся земли одного поселка, 19 сел и 2 деревень, прилегающие к ним земли общего пользования, рекреационные земли, земли для развития поселения.

Транспортными планировочными осями МО являются автомобильная дорога общего пользования федерального значения «М-7 «Волга» - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Подъезд к г.Иваново», автодороги: «Владимир-Иваново»-Порецкое-Мордыш (автодорога регионального или межмуниципального значения общего пользования, относится к государственной форме собственности, протяженностью 13,6 км, площадь занимаемых земель (постоянная полоса автодороги) – 27,2 га), «Владимир-Иваново»-Спасское Городище-Барское Городище-Якиманское, Семеновское-Теренеево-Выпово, «Порецкое-Мордыш»-Улово, Спасское Городище-Барское Городище, «Порецкое-Мордыш»-Заполицы, Мордыш-Воскресенская Слободка, Спасское Городище-Переборово, выполняющие внутрипоселенческие функции.

Основная часть населенных пунктов сконцентрирована в центральной и юго-западной частях поселения, удаленность всех населенных пунктов от центра поселения – с.Павловское составляет от 2 км  до 14 км.

Населенные пункты имеют значительные различия как по численности проживающего в них населения, так и по народнохозяйственной специализации, уровню производственного и социально-культурного потенциала. Расстояния между населенными пунктами составляет от 0-3,5 км.

Располагая высоким социально-культурным потенциалом село Павловское, где проживает 1442 человека выполняет функции центра поселения, так как может предоставить населению широкий комплекс услуг по выбору мест приложения труда, стандартных видов эпизодического обслуживания.

Все населенные пункты МО находятся в зоне пешеходной доступности до центра с.Павловское и обратно в течение рабочего дня.

Население МО Павловское сельское поселение по данным анкетного обследования составляет 7 884 человек, в том числе в 2 населенных пунктах с численностью более 1000 человек – 3 660 человек, в 8 населенных пунктах с численностью более 200 человек – 3 612 человек, в 2 населенных пунктах с численностью более 100 человек – 286 человек, в 9 населенных пунктах с численностью менее 100 человек – 326 человек (таблица 1).

Таблица 1

Список сельских населенных пунктов на 1 января 2012 года по администрации муниципального образования Павловское сельское поселение Суздальского района Владимирской области

| Перечень сельских населенных пунктов | Площадь, га | Число постоянных хозяйств количество (без хозяйств дачников-сезонников) | Численность постоянного населения, человек (без численности дачников-сезонников) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |
|  |  |  | Зарегистрированные (прописанные)по месту жительства (постоянно) | временно 1 год и 6олее |  | Зарегистрированного по месту жительства (постоянно) | Временно проживающего 1 год и более |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.село Барское-Городище, в т.ч. школа-интернат | 94,1 | 79 | 74 | 5 | 258 68 | 250 68 | 8 |
| 2. село Борисовское | 185,6 | 251 | 230 | 21 | 696 | 661 | 35 |
| 3. деревня Бродницы | 55,2 | 57 | 51 | 6 | 141 | 131 | 10 |
| 4. село Брутово | 213,2 | 129 | 112 | 17 | 325 | 285 | 40 |
| 5. село Васильково | 58,82 | 23 | 18 | 5 | 35 | 30 | 5 |
| 6.село Воскресенская Слободка | 44,8 | 10 | 7 | 3 | 12 | 9 | 3 |
| 7. село Выпово | 94,7 | 37 | 35 | 2 | 76 | 70 | 6 |
| 8. село Заполицы | 57,3 | 18 | 11 | 7 | 34 | 21 | 13 |
| 9. деревня Кисарово | 23,2 | 6 | 3 | 3 | 14 | 9 | 5 |
| 10.село Мордыш | 176,0 | 200 | 183 | 17 | 592 | 570 | 22 |
| 11.село Овчухи | 83,6 | 73 | 59 | 14 | 172 | 147 | 25 |
| 12.село Павловское | 305,2 | 523 | 514 | 9 | 1445 | 1399 | 46 |
| 13. село Переборово | 73,4 | 30 | 25 | 5 | 58 | 46 | 12 |
| 14. село Порецкое | 191,6 | 312 | 276 | 36 | 589 | 798 | 61 |
| 15. поселок Садовый | 215,8 | 842 | 779 | 63 | 2201 | 2081 | 120 |
| 16.село Семеновское-Красное | 102,3 | 118 | 114 | 4 | 322 | 314 | 8 |
| 17.село Сеславское | 47,85 | 28 | 18 | 10 | 65 | 39 | 26 |
| 18.село Спасское-Городище | 191,1 | 132 | 128 | 4 | 375 | 360 | 15 |
| 19.село Суходол | 105,5 | 160 | 115 | 45 | 370 | 264 | 106 |
| 20. село Теренеево | 72,8 | 19 | 17 | 2 | 31 | 26 | 5 |
| 21. село Улово | 48,2 | 15 | 3 | 12 | 18 | 4 | 14 |
| 22.село Якиманское | 25,2 | 7 | 2 | 5 | 12 | 2 | 10 |
| Всего по муниципальному образованию | 2465,47 | 3069 | 2774 | 295 | 8111 | 7516 | 595 |

За последнее 30-летие общая численность населения МО увеличилась на 7,6 %. Изменение численности МО происходит как за счет естественного, так и за счет механического движения населения.

Раздел 2. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Павловского сельского поселения.

2.1.Существующее состояние.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории муниципального образования Павловское сельское поселение осуществляется по смешанной схеме. Теплоснабжение жилых зданий и социальных объектов в поселке Садовый и села Павловское централизованное. Основным источником централизованного теплоснабжения является в поселке Садовый газовая водогрейная котельная мощностью 8 Гкал/ч. в селе Павловское блочно – модульная котельная мощностью 4,2 Гкал/ч. Основным видом топлива на территории поселения служит газ.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Павловского сельского поселения осуществляет ООО КС «Новый и ООО «Шторм».

В перспективных населенных пунктах осуществляется частичная централизация теплоснабжения, в остальных – теплоснабжение осуществляется децентрализовано от автономных источников тепла на природном газе.

Установленная и располагаемая мощность по тепловой энергии по МО Павловское сельское поселение приведена в таблице 2, присоединенная максимальная тепловая нагрузка потребителей составляет 6,6 Гкал/ч, в том числе потери – 0,68 Гкал/ч.

Таблица 2.1.

| Источники | тепловая мощность на 01.01.2012, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | Установленная в горячей воде | Располагаемая в горячей воде |
| Водогрейная котельная поселок Садовый | 8 | 4,1 |
| Блочно модульная котельная в селе Павловское | 4,2 | 2,5 |
| Всего | 12,2 | 6,6 |

Дефицита мощности в горячей воде нет. Пропускная способность существующих выводов магистральных тепловых сетей с котельных составляет (6,6 Гкал/ч) при температурном графике 95/70 0С.

Общий износ тепловых сетей по состоянию на 1 января 2012 года составляет 60%. Сети эксплуатируются более 20 лет. Количество тепловых сетей, требующих замены, составляет 2,8 км. Старение тепловых сетей неизбежно приводит к нарушению гидравлического режима их работы, затрудняет настройку установленного оптимального режима и ведет к снижению качества отпускаемого тепла отдельным потребителям при перерасходе тепла в целом.

Значительная часть теплоизоляции тепловых сетей является устаревшей, что ведет к увеличению потерь тепловой энергии.

В 2011 году было выявлено и устранено 32 прорыва трубопроводов и течей в запорно – регулирующей арматуре. Многочисленные прорывы трубопроводов требуют постоянного внимания и оперативного принятия мер по восстановлению работоспособности тепловых сетей, а также дополнительных материальных , финансовых и других видов затрат.

Общий износ оборудования котельной в поселке Садовый по состоянию на 1 января 2012 года составляет 78%. Оборудование, установленное на газовой котельной в п. Садовый также не отвечает современным требованиям и требует замены, что также негативно сказывается на ненадежности теплоснабжения потребителей и качество отпущенной им тепловой энергии.  Приведенные факты нынешнего технического состояния тепловых сетей и котельной, а также опыт эксплуатации изношенных сетей и сооружений подтверждают необходимость их реконструкции с применением современной технологий.

Основными потребителями системы централизованного теплоснабжения в МО Павловское сельское поселение являются жилищные организации, бюджетные организации, промышленные предприятия, предприятия сферы обслуживания (магазины, предприятия бытового обслуживания). Спрос на тепло в этих группах потребителей будет расти в связи с подключением к системе теплоснабжения вновь строящихся жилых зданий, школ, детских садов, торговых центров, небольших промышленных

предприятий согласно схеме развития тепловых сетей на территории МО Павловское сельское поселение на перспективу до 2033 года, что подтверждает необходимость нового строительства и модернизации существующих магистральных тепловых сетей на территории Павловского сельского поселения.

Таблица 2.2.

Теплоснабжение МО Павловское сельское поселение

| № пп | Наименование населенного пункта | Вид обогрева | Котельные существующие | Котельные перспективные | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с. Павловское | Индивидуальный+котельная | 80 кВт/час | - | Природный газ |
| 2 | с. Спасское Городище | Индивидуальный | 180 кВт/час | - | Природный газ |
| 3 | с. Барское Городище | индивидуальный | - | - | Природный газ |
| 4 | с. Якиманское | индивидуальный | - | - | Перспектива природный газ |
| 5 | с. Борисовское | Индивидуальный | 90 кВт/час | - | Природный газ |
| 6 | с. Улово | индивидуальный | - | - | Перспектива природный газ |
| 7 | с. Семеновское-Красное | Индивидуальный | 90 кВт/час | - | Природный газ |
| 8 | с. Теренеево | индивидуальный | - | - | Перспектива природный газ |
| 9 | с. Выпово | индивидуальный | - | 0,6 Гкал/час (17 г) | Перспектива природный газ |
| 10 | с. Овчухи | индивидуальный | - | - | - |
| 11 | с. Брутово | индивидуальный | - | - | - |
| 12 | с. Переборово | индивидуальный | - | - | - |
| 13 | с. Порецкое | Индивидуальный | 1,8 Гкал/час | - | Природный газ |
| 14 | с. Васильково | индивидуальный | - | 0,4+1,6 Гкал/час (17 г) | Перспектива природный газ |
| 15 | с. Мордыш | Индивидуальный | 180 кВт/час | - | Природный газ |
| 16 | с. Воскресенская Слободка | индивидуальный | - | - | - |
| 17 | с. Суходол | индивидуальный | - | - | Природный газ |
| 18 | пос. Садовый | Индивидуальный+котельная | 17,0 Гкал/час | - | Природный газ |
| 19 | д. Бродницы | индивидуальный | - | - | Природный газ |
| 20 | с. Сеславское | индивидуальный | - | - | Природный газ |
| 21 | с. Заполицы | индивидуальный | - | - | - |
| 22 | д. Кисарово | индивидуальный | - | 1,2+0,5 Гкал/час (25 г) | - |

Размещение котельных и тепловых сетей представлено в графической части.

Раздел 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

В перспективе развития до 2027 г. планируется реконструкция существующих газовых котельных на территории поселения (общей мощностью 5 МВт) и строительство тепловых сетей. (Затраты на 1 котельную мощностью 2 МВт составляют 25 - 30 млн. рублей). Затраты на перспективу развития по Павловскому сельскому поселению составят 40,0 млн. рублей.

При определении расчетных тепловых нагрузок приняты следующие климатические данные:

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – 28оС, вентиляции - 28 оС.

- продолжительность отопительного периода – 213 суток.

Таблица 3.1.

Расчет населения сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Ед. Изм | Числен-ность населения по ГП | Количество населения | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Существующая в пределах населенного пункта | В пределах территориального ресурса по ГП | В пределах дополнит. территорий по ГП |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Реализация застройки 1 уровня

| 1 | с. Барское Городище | чел | 282 | 249 | 13 | 20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | с. Борисовское | чел | 683 | 668 | 6 | 9 | СЗЗ |
| 3 | с. Павловское | чел | 1577 | 1442 | 77 | 58 |  |
| 4 | с. Семеновское Красное | чел | 366 | 319 | 6 | 41 |  |
| 5 | с. Спасское Городище | чел | 394 | 364 | - | 30 |  |
| 6 | с. Теренеево | чел | 30 | 27 | 3 | - |  |
| 7 | с. Улово | чел | 24 | 12 | - | 12 | дачи |
| 8 | с. Якиманское | чел | 35 | 14 | 4 | 17 |  |
|  | Итого по уровню: | чел | 3391 | 3095 | 109 | 187 |  |

Реализация застройки 2 уровня

| 9 | с. Брутово | чел | 313 | 298 | 15 | - | СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | с. Васильково | чел | 59 | 32 | 2 | 25 | дачи |
| 11 | с. Выпово | чел | 83 | 75 | 8 | - |  |
| 12 | с. Заполицы | чел | 40 | 33 | - | 7 | дачи |
| 13 | с. Переборово | чел | 70 | 53 | - | 17 |  |
| 14 | с. Порецкое | чел | 846 | 836 | 10 | - |  |
| 15 | с. Суходол | чел | 339 | 282 | 12 | 45 |  |
|  | Итого по уровню: | чел | 1750 | 1609 | 47 | 94 |  |

Реализация застройки 3 уровня

| 16 | д. Бродницы | чел | 164 | 140 | - | 24 | СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | с. Воскресенская Слободка | чел | 60 | 41 | - | 19 |  |
| 18 | д. Кисарово | чел | 3 | 3 | - | - |  |
| 19 | с. Мордыш | чел | 615 | 596 | 19 | - | СЗЗ |
| 20 | с. Овчухи | чел | 161 | 146 | - | 15 |  |
| 21 | пос. Садовый | чел | 2318 | 2218 | 9 | 91 |  |
| 22 | с. Сеславское | чел | 38 | 36 | 2 | - |  |
|  | Итого по уровню: | чел | 3359 | 3180 | 30 | 149 |  |
|  | Всего по 3 уровням: | чел | 8500 | 7884 | 186 | 430 |  |

По данным таблицы видно, что на расчетный срок происходит общее увеличение численности населения на 616 человек (на 7,81% от существующей численности). При этом стоит отметить, что 69,81% прироста населения будет расположено на присоединяемых территориях, а 30,19% - за счет освоения территории внутри населенных пунктов.

Таблица 3.2.

Жилищный фонд

| Показатели | Единица измерения | Существую-щее положение | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередь | расчет-ный срок |
| Жилищный фонд всего в том числе: | тыс. м2 | 193,16 | 201,45 | 280,50 |
| 4 - 5 этажных домах | тыс. м2 | - | - | - |
| в малоэтажных домах | тыс. м2 | 193,16 | 201,45 | 280,50 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| в малоэтажных жилых домах с приквартирными земельными участками | тыс. м2 | 57,95 | 60,95 | 84,15 |
| в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | тыс. м2 | 135,21 | 140,50 | 196,35 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 24,50 | 27,5 | 33,00 |

Таблица 3.3.

Рост потребления по МО Павловское сельское поселение в % к 2033 г. представлен в таблице:

| Наименование потребителя | 2017 г. | 2025 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Павловское сельское поселение | 100% | 117,5 % | 128 % |

Таблица 3.4.

Годовой расход тепла по МО Павловское сельское поселение, Гкал/год

| № п/п | Наименование потребителей | Жил. коммун. хозяйство | Поквартирные генераторы | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 2017 г. |  |  |  |
| 1. | МО Павловское сельское поселение | 48509 | 153374 | 201883 |
|  | Итого: | 48509 | 153374 | 201883 |
|  | 2025 г. |  |  |  |
| 2. | МО Павловское сельское поселение | 52360 | 184831 | 237191 |
|  | Итого: | 52360 | 184831 | 237191 |
|  | 2033 г. |  |  |  |
| 3. | МО Павловское сельское поселение | 53719 | 204026 | 257745 |
|  | Итого: | 53719 | 204026 | 257745 |

Покрытие прироста расхода тепла предусматривается увеличением мощности существующих котельных путем их реконструкции и строительства новых котельных.

Таблица 3.5.

Годовой баланс тепла по МО Павловское сельское поселение, Гкал/год

| № п/п | Расходы и источники тепла | 2017 г. | 2025 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Расход тепла всего: | 201883 | 237191 | 257745 |
| 2. | Покрытие теплопотребности: |  |  |  |
|  | а). от отопительных котельных | 48509 | 52360 | 53719 |
|  | б). от поквартирных генераторов тепла | 153374 | 184831 | 204026 |

Установленные тарифы на отопление и горячее водоснабжение на 2012 год составляют:

Отопление – 1483,75 руб.

Горячее водоснабжение – 109,45 руб.

Динамика уровня тарифов на теплоснабжение  до 2015 года.

| № | промежуток времени | отопление, руб. | горячее водоснабжение, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2013 | 1632,13 | 120,4 |
| 2 | 2014 | 1795,34 | 132,44 |
| 3 | 2015 | 1974,88 | 145,68 |

Раздел 4. Предложения по реконструкции газовых котельных и тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Общий износ оборудования котельной по состоянию на 1 января 2012 года в поселке Садовый составляет 78%. Оборудование, установленное на газовой котельной в п. Садовый также не отвечает современным требованиям и требует замены, что также негативно сказывается на ненадежности теплоснабжения потребителей и качество отпущенной им тепловой энергии.  Приведенные факты нынешнего технического состояния тепловых сетей и котельной, а также опыт эксплуатации изношенных сетей и сооружений подтверждают необходимость их реконструкции с применением современной технологий. Есть два пути решения этой проблемы:

Путь 1: Реконструкция центральной котельной (замена всех 3-х водогрейных котлов ДКВР на 4 водогрейных котла Riello общей мощностью 8 Гкалл/час) для реализации которого требуется  35 млн. руб.

Стоимость блочно – модульной котельной для п. Садовый

Мощность котельной 8500 кВт, ГВС – 30%

Топливо – природный газ

Контур котел – гидравлический разделитель

| № | наименование оборудования | Един. измер. | количество | стоимость руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел водогрейный стальной Dynatherm3000, мощностью 3000 кВт с котловой автоматикой в комплекте с газовой горелкой фирмы Baitur(Италия) | компл | 2 |  |
| 2 | Котел водогрейный стальной Dynatherm2500, мощностью 2500 кВт с котловой автоматикой в комплекте с газовой горелкой фирмы Baitur(Италия) | компл | 1 |  |
| 3 | Котловой контур (гидравлический разделитель, насосы WILO, расширительные баки Reflex, клапан – регулятор, предохранительные и обратные клапаны, запорная арматура, трубы и фасонные части, теплоизоляция трубопроводов) | компл | 1 |  |
| 4 | Сетевой контур (насосы сетевые и подпиточные WILO, обратные и соленоидные клапаны, расширительные баки Reflex, установка умягчения воды, запорная арматура, фильтры, трубы и фасонные части, теплоизоляция трубопроводов) | компл | 1 |  |
| 5 | Контур ГВС (пластинчатые разборные теплообменники фирмы Ридан 100% резервирование, насосное оборудование, обратные и соленоидные клапаны, запорная арматура, фильтры, трубы и фасонные части, теплоизоляция трубопроводов) | компл | 1 |  |
| 6 | Внутреннее газоснабжение (термозапорный клапан, входной электромагнитный клапан, газовый фильтр, комплекс для измерения количества газа, запорная арматура газопровод) | компл | 1 |  |
| 7 | Система отопления и вентиляции помещения котельной | компл | 1 |  |
| 8 | Приборы учета тепла, электроэнергии и холодной воды | компл | 1 |  |
| 9 | Электрооборудование котельной (щит АВР-ВРУ, распределительный щит ПР, освещение котельной, электрооборудование, кабельная и крепежная продукция) | компл | 1 |  |
| 10 | Общекотельная автоматика безопасности и регулирования (щит общей автоматики ЩУС, датчики КИП, кабельная и крепежная продукция), диспетчеризация. | компл | 1 |  |
| 11 | Блочно – модульное здание (контейнерного типа) | компл | 1 |  |
| 12 | Аварийная и охранная сигнализация, сигнализация загазованности | компл | 1 |  |
| 13 | Дымовые трубы высотой 12м с газоходами | компл | 1 |  |
| 14 | Проект на БМК | компл | 1 |  |
|  | Итого стоимость котельной |  | 1,0 | 24 800 000 |
|  | Примечание: В стоимоть данного предложения не входят: - общестроительные работы по подготовке строительной площадки, устройство фундаментов под БМК и дымовую трубу. - проектирование и строительство наружных инженерных коммуникаций (газоснабжение, водоснабжение, канализация, тепловые сети, электроснабжение) |  |  |  |

Реконструируемая отопительная котельная в п. Садовый предназначена для покрытия нагрузок отопления и горячего водоснабжения жилого сектора.

Путь 2: техническое перевооружение газовой котельной (замена третьего котла ДКВР на два котла «Термотехник» общей мощностью 5,16 Гкал/час для реализации которой требуется 12 млн. руб.

Техническое перевооружение газовой котельной, расположенной по адресу пос. Садовый, ул. Владимирская

В ценах по состоянию на 2 квартал 2012 г.

| № | Наименование | Стоимость, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Приектирование технического перевооружения котельной Проект разрабатывается в следующих разделах: -ГВС (газоснабжение. Внутренние устройства); - ТМ (тепломеханические решения котельной); - АТМ (Автоматизация); - ЭМ (электроснабжение); - ПС (пожарная сигнализация) | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 2 | Тепломеханические решения котельной водогрейный стальной котел Энтророс, РФ (2500 кВт, 2 шт.); Горелки газовые Riello, Италия 21 шт.); Насосы Grundfos, Дания; Теплообменники ГВС машимпэкс, РФ; Расширительные баки Reflex, Германия; Установка умягчения подпиточной воды; Запорная и регулирующая арматура импортного производста;Изоляция из вспененного каучука К-Flex, РФ МАТЕРИАЛЫ РАБОТА | 7 688 478,37 650 000,00 | 8 338 478,37 |
| 3 | Внутреннее газоснабжение Технологические узлы учета расхода газа на котлы; Запорная и другая арматура. МАТЕРИАЛЫ РАБОТА | 210 000,00 50 000,00 | 260 000,00 |
| 4 | Автоматика, электрика Устройство аварийного освещения. Подключение электропитания насосов, горелок и другого силового электрооборудования. Система автоматического регулирования и управления котельными агрегатами и вспомогательным оборудованием, обеспечивающая работу оборудования без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Система погодозависимого регулирования температуры подачи воды на горячее водоснабжение. Установка автоматики, обеспечивающей автоматическую работу насосов (резервирование и защитное отключение). Установка системы диспетчеризации котельной на основе GSM. Пожарная и охранная сигнализация. МАТЕРИАЛЫ РАБОТЫ | 450 000,00 200 000,00 | 650 000,00 |
| 5 | Дымовые трубы Индивидуальные дымовые трубы, утепленные, из нержавеющей стали DN500 (2 шт.) Rosinoks, РФ. МАТЕРИАЛЫ РАБОТЫ | 440 000,00 70 000,00 |  |
| 6 | Пусконаладочные работы Наладка мощности горелок и процессов сжигания топлива. Наладка автоматики безопасности и регулирования. Составление инструкций по эксплуатации оборудования. Оформление технического отчета с последующей регистрацией в Ростехнадзоре. |  | 150 000,00 |
|  | ИТОГО |  | 10 158 478,37 |

Основным источником централизованного теплоснабжения в селе Павловское является блочно – модульная котельная мощностью 4,2 Гкал/ч. Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Потребители тепла располагаются компактно и находятся в непосредственной близости от источника тепла. Центральным теплоснабжением охвачена зона в центральной части поселка.

На территории села располагаются 19 многоквартирных домов, в которых, по информации ООО «Газпром Межрегионгаз Владимир», 76 квартир отапливаются индивидуально.

Проектом предполагается вывод из системы центрального теплоснабжения всех существующих жилых домов с переводом их на поквартирные системы отопления. Для  школы и детского сада предусматривается  переход на индивидуальное газовое отопление. Топливо – природный газ. Другие потребители общественного назначения также переводятся на автономное теплоснабжение с установкой бытовых котлов, работающих на природном газе. Это позволит исключить значительный объем работ и финансовых затрат по реконструкции и эксплуатации тепловых сетей, практически исключит потери тепла при его транспортировке и утечке теплоносителя, уменьшит расход воды на подпитку, снизит энергозатраты на производство и передачу тепла потребителям.

Собственникам домов блокированной застройки, находящихся по ул. Кулдышева, ул. Школьная, ул. Животноводческая, и собственникам домов №51 - №56 по ул. Центральная в с. Павловское Суздальского района также предполагается перейти  на индивидуальное отопление в связи с ветхостью тепловых сетей и экономической не целесообразностью производить капитальный ремонт данного участка. Это повлечет за собой обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного теплоснабжения потребителей в с. Павловское при минимальном негативном воздействии на окружающую среду.

Раздел 5. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Нормативная надежность тепловых сетей в соответствии с СНиП  41-02-2003 составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных материалов – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы должны быть оборудованы системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети. Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтнопригодность, заключающимся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтнопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного населенного пункта время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется.

Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для бесканальной установки также повышает надежность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с охранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов. Также при проектировании реконструкции тепловых сетей необходимо предусмотреть устройство пригрузов для бесканальных тепловых сетей при возможном затоплении. При проектировании должна быть обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.

ГРАФИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ